Załącznik nr 1

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / Podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
| Refrakcja |
|  | Zakres pomiarowy sfery: min. -30 D do +25D | TAK |  |
|  | Krok pomiaru sfery: 0,01D; 0,12D; 0,25D | TAK |  |
|  | Cylinder: od 0D do 12D | TAK |  |
|  | Oś: od 0° do 180° | TAK |  |
|  | Rozstaw źrenic: min 30 mm do 85 mm | TAK |  |
|  | Minimalna średnica źrenicy: max. 2,0 mm | TAK |  |
|  | Pomiar refrakcji przy zaawansowanej zaćmie i wszczepionych soczewkach IOL | TAK |  |
|  | Pomiar refrakcji metodą Strefowego Obrazowania Źrenicy (wbudowana dioda SLD -superluminescencyjna) | TAK |  |
| Keratometria |
|  | Promień krzywizny rogówki: min. 5,0 mm do 13,00 mm | TAK |  |
|  | Moc rogówki: min. 25,96D do 67,50D | TAK |  |
|  | Oś: od 0° do 180° | TAK |  |
|  | Astygmatyzm rogówki: 0D do 12D | TAK |  |
| Tonometria |
|  | Zakres pomiaru 1-60 mmHg | TAK |  |
|  | Ustawienia zakresów pomiarowych: 1-40 mmHg, 1-60 mmHg | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej kontroli siły podmuchu (APC) | TAK |  |
| Pachymetria |
|  | Zakres pomiarowy: 300 – 800 µm | TAK |  |
|  | Automatyczna kalkulacja ciśnienia uwzględniająca grubość rogówki | TAK |  |
|  | Pomiar metodą optyczną (bezkontaktową) | TAK |  |
| Pozostałe |
|  | Drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Kolorowy, uchylny, dotykowy monitor LCD 7 cali | TAK, podać |  |
|  | Autonaprowadzanie głowicy pomiarowej w osiach X-Y-Z oraz funkcja autostartu (możliwość pracy w trybie manualnym za pomocą dżojstika) | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny pomiar średnicy źrenicy i rogówki | TAK |  |
|  | Funkcja retroiluminacji | TAK |  |
|  | Pomiar akomodacji | TAK |  |
|  | Komunikacja: RS-232C, LAN, WLAN, USB | TAK |  |
| Inne wymagania |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022/2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych (nie dotyczy drukarki laserowej i stolika pod urządzenie) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. (nie dotyczy drukarki laserowej i stolika) | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 1 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |